19/2011/H számú Megfelelőségi Nyilatkozat

DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska,

Stary Laskowiec 4, PL 18-300 Zambrów, NIP 723-108-63-01

AVANTGARDE 7000 rendszerű ablakok és erkélyajtók

Beépíthetők lakóházakba, középületekbe és ipari épületekbe.

| Tulajdonság/paraméterek | Műszaki jellemzők |
| --- | --- |
| Szélállóság – egyszárnyú ablakok (1000x2500) | C4 osztály |
| Szélállóság – kétszárnyú ablakok (1800x2300); váltószárnyas | C1, A2 osztály |
| Szélállóság – két-, három- és négyszárnyú ablakok (2300x1700), váltószárnyas és tokosztott | C3 osztály |
| Szélállóság – nyolcszárnyú, többsoros ablakok | A3 osztály |
| Vízzáróság | 5A osztály |
| Légáteresztés | 4 osztály |
| Biztonsági teherbírás | 350N |
| Hőáteresztés – referencia ablak 1200x1500 | Uw=1,37 |
| A profil hőáteresztése (tok és szárny) | Uf=1,53 |

A termék megfelel a PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 építési szabvány követelményeinek.

- Építéstechnikai Mozgó Laboratórium s.c.,  58-300 Wałbrzych, ul.J. Kasprowicza 21/2, akreditáció AB 1054, notifikáció NB 2189.  Jegyzőkönyv: MLTB-345-2010.

- Építésmérnökségi Központ a.s. 764 Zlin-Loukz, K Cihelne 304,  akreditáció AB 212,  notifikáció NB 1390. Jegyzőkönyv: CSI 255/08

Érvényességét korlátlan ideig megőrzi.

Minőségellenőrzési és Certifikációs Részleg

Jerzy Chrzanowski vezető                                                                           Stary Laskowiec, 2011november