EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A/3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete, az Európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU határozat 36. cikkely b, és c, bekezdése,

valamint a vonatkozó MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 számú szabvány 7.2.5. szakasza szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termék típus példányát a nyilatkozat kiadásakor az EN 14351-1:2006 + A1 2010 számú harmonizált szabvány szerint gyártották.

A termék előállítója rendelkezik a szükséges színvonalú üzemi gyártás ellenőrzési rendszerrel.

A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával.

Az Építési termék gyártója: VERONA Ajtó-Ablak Kft. 9521 Kemenesszetmárton, Úttörő u. 1.

Üzem: 9531 Mersevát, Hargita u. 1.

E-mail: veronakft@gmail.com.

Azonosító:

A termék típusa, megjelölése, rendeltetése, azonosító adatai: A THERMICCO PVC ablakok, erkélyajtók 90 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel. A vasalatrendszer ROTO NT hőszigetelt üvegezéssel.

Ezen megfelelőségi nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A1 szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú (fix, nyíló, középen felnyíló, toló-bukó) ablakokra és erkélyajtókra vonatkozik.

A termék első típusvizsgálatát végző laboratórium. MOBILNE laboratórium, Notifikáció: 2189, LTB. notifikáció: 1827

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek azonosító számai:

Bizonyítvány első típusvizsgálatról. THERMICCO egy, két és több szárnyú ablakok, erkélyajtók teljesítmény jellemzői

Kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvek: Nr.: B/MLTB-563-2012-A-B-C-D

Nr.: 437/B-2011

A gyártás ellenőrzése: Üzemi Gyártásellenőrzés. (ÜGYE)

A termékcsoport felhasználási területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények.

| Gyártó: VERONA Ajtó-Ablak Kft. 9521 Kemenesszetmárton, Úttörő u. 1. Üzem: 9531 Mersevát, Hargita u. 1. E-mail: veronakft@gmail.com. A gyártás időpontja: 2012- MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 THERMICCO fix és egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó Műszaki jellemzők. Légzárás: 4. o. A<3,27 (m²) Vízzárás: E 750, A <3,27 (m²) Szélállóság: C4 A<2,18 (m²) Biztonsági eszközök teherviselő képessége: Megfelel 350N A<2,18 (m²) Hangszigetelés: 32-34 (-1;-5) dB A<4,68 (m²) Hőszigetelés: Uw = 0,7-1,3 üvegtől és peremtől függő Veszélyes anyagokat nem tartalmaz. | Gyártó: VERONA Ajtó-Ablak Kft. 9521 Kemenesszetmárton, Úttörő u. 1. Üzem: 9531 Mersevát, Hargita u. 1. E-mail: veronakft@gmail.com. A gyártás időpontja: 2012- MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 THERMICCO két vagy több szárnyú PVC ablak és erkélyajtó Műszaki jellemzők. Légzárás: 3. o. A<5,86 (m²) Vízzárás: 8A A<5,86(m²) Szélállóság: C4 A<3,91 (m²) Biztonsági eszközök teherviselő képessége: Megfelel 350N A<3,91 (m²) Hangszigetelés: 32-34 (-1,-5) dB A<3,74 (m²) Hőszigetelés: Uw = 0,7-1,3 üvegtől és peremtől függő Veszélyes anyagokat nem tartalmaz |
| --- | --- |

*A = a legnagyobb méret.

Kemenesszetmárton, 2012-

Némethné Kovács Veronika

ügyvezető igazgató

Érvényes: A termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati kezelési útmutató.